## Slide 1: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
ThS. Đỗ Thị Hương Lan (landth@uit.edu.vn)

## Slide 2: Các nội dung chính của môn học
Các chủ đề chính:
Biểu diễn các kiểu dữ liệu và các phép tính toán bit
Ngôn ngữ assembly
Điều khiển luồng trong C với assembly
Các thủ tục/hàm (procedure) trong C ở mức assembly
Biểu diễn mảng, cấu trúc dữ liệu trong C
Một số topic ATTT: reverse engineering, bufferoverflow
Phân cấp bộ nhớ, cache
Linking trong biên dịch file thực thi
Lab liên quan
  Lab 1: Nội dung 1
  Lab 2: Nội dung 1, 2, 3
  Lab 3: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lab 4: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lab 5: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lab 6: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6

## Slide 3: Bit, Bytes và Integers

## Slide 4: Nội dung
Biểu diễn thông tin dưới dạng bit
Tính toán bit
Integers – Số nguyên
  Biểu diễn: không dấu (unsigned) và có dấu (signed)
  Cộng, nhân, dịch bit
Biểu diễn trong bộ nhớ, con trỏ, chuỗi
Câu hỏi có điểm cộng

## Slide 5: Trong máy tính: Mọi thứ đều dưới dạng bit
Mỗi bit bằng 0 hoặc 1
Sử dụng các chuỗi bit, máy tính có thể:
  Biểu diễn các lệnh (instructions)  xác định cần làm gì
  Biểu diễn các số, chuỗi, mảng, v.v…  xác định cần dùng dữ liệu gì

## Slide 6: Ví dụ: biểu diễn số trong hệ nhị phân
Biểu diễn số dưới dạng nhị phân
  Biểu diễn 1521310 dưới dạng nhị phân? 1521310 = 111011011011012
  1.2010 = 1.0011001100110011[0011]…2
  1.5213 x 104 = 1.11011011011012 x 213

## Slide 7: Ví dụ: chuỗi text của chương trình Hello.c

## Slide 8: Các hệ biểu diễn số?
Biểu diễn 1521310 ở các hệ biểu diễn số khác nhau?
Hệ thập phân – Decimal (Base 10)
1521310
Hệ nhị phân – Binary (Base 2)
  Chỉ dùng 1 và 0 trong biểu diễn số
  Từ hệ 10: Chia số 15213 cho 2, lưu lại số dư của mỗi lần chia và viết theo thứ tự ngược lại.
1521310 = 111011011011012
Hệ thập lục phân – Hexadecimal (Base 16)
  Sử dụng các ký tự từ ‘0’ – ‘9’ và ‘A’ – ‘F’
  Từ hệ 10: Chia số 15213 cho 16, lưu lại số dư của mỗi lần chia và viết theo thứ tự ngược lại. 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.
  Từ hệ 2: Gom từ phải sang trái từng nhóm 4 bit và chuyển sang giá trị tương
ứng ở hệ 16.
1521310 = 11 1011 0110 11012 = 3B6D16
= 0x3B6D

## Slide 9: Các hệ biểu diễn số trong Code C?
Khai báo biến ở các hệ biểu diễn?
Hệ thập phân:
10, 110, 25, 97,...
Hệ thập lục phân: thêm tiền tố 0x phía trước số, không phân
biệt hoa thường
0x10, 0x25, 0xA, 0xcd...
Hệ nhị phân: thêm tiền tố 0b hoặc 0B trước số
0b10, 0B100101

## Slide 10: Nội dung
Biểu diễn thông tin dưới dạng bit
Các phép tính toán bit
Integers – Số nguyên
  Biểu diễn: không dấu (unsigned) và có dấu (signed)
  Cộng, nhân, dịch bit
Biểu diễn trong bộ nhớ, con trỏ, chuỗi

## Slide 11: Phép toán trên bit (Bit-wise operations)
Thực hiện trên các bit nhị phân 0 hoặc 1
Áp dụng các phép toán Boolean trên từng bit:
And (&)
A&B = 1 khi cả A=1 và B=1
Or (I)
A|B = 1 khi hoặc A=1 hoặc B=1
Not (~)
~A = 1 khi A=0
Exclusive-Or (Xor) (^)
A^B = 1 khi A và B khác nhau, và
ngược lại

## Slide 12: Phép toán trên bit với chuỗi nhiều bit?
Các phép toán trên bit có thể thực hiện trên chuỗi các bit
  Thực hiện trên từng cặp 1-bit tương ứng
01101001 & 01010101
01000001
01101001
| 01010101
01111101
01101001
^ 01010101
00111100
~ 01010101 10101010

## Slide 13: Phép toán trên bit trong C
Các phép toán &, |, ~, ^ đều hỗ trợ trong C
  Có thể dùng với bất kỳ kiểu dữ liệu nào: long, int, short, char,…
  Khi đó, mỗi số hạng được xem là chuỗi nhiều bit
  Phép toán được áp dụng trên từng bit
Ví dụ:
  ~0x41 & 0xBE
    ~010000012 & 101111102
  ~0x00 | 0xFF
    ~000000002 | 111111112
  0x69 & 0x55 ^ 0x41
    011010012 & 010101012 ^ 010000012
  0x69 | 0x55 & 0x7D
    011010012 | 010101012 & 011111012

## Slide 14: Các phép toán dịch bit (shift)
Dịch trái: x << n
  Dịch chuỗi bit biểu diễn x sang trái n lần
    n bit bên trái bị bỏ đi
    Điền vào bên phải n bit 0
Dịch phải: x >> n
  Dịch chuỗi bit biểu diễn x sang phải n lần
    n bit bên phải bị bỏ đi dần
  Dịch phải luận lý
    Không quan tâm đến dấu của số x
    Điền vào bên trái n bit 0
  Dịch phải toán học
    Quan tâm đến dấu của số x
    Điền vào bên trái n bit dấu
00010
011000
011000
Argument x | 01100010
<< 3 | 00010000
Log. >> 2 | 00011000
Arith. >> 2 | 00011000
00010
101000
101000
Argument x | 10100010
<< 3 | 00010000
Log. >> 2 | 00101000
Arith. >> 2 | 11101000

## Slide 15: Phép toán trên bit: Ứng dụng (1)
0 | 1 | 0 | 0
Có kem?
Có ghi chữ?
Có trái cây?
Có nến?
Case: Dùng 1 số có 4 bit đại diện cho các yêu cầu về đặc điểm của 1 cái bánh kem được đặt trước.
require_bits =
Ví dụ:
  12 (1100): Bánh có kem, có trái cây, không ghi chữ và không nến
  0 (0000): Bánh không 

## Slide 16: Phép toán trên bit: Ứng dụng (2)
0 | 0 | 1 | 1
Có kem?
Có ghi
chữ?
Có trái
cây?
Có nến?
Case 1: KH muốn thêm trái cây cho bánh kem
  Giữ nguyên những yêu cầu còn lại  Chỉ cần gán bit thứ 2 là 1
  Giải pháp??
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
0
1
0
0
| (or)
2 mask
0 1 0 0
1 0 1 1
Muốn bật 1 bit bất kỳ của x thì dùng p
x với mask có bit ở vị trí tương ứng là
^ (xor) Hoặc | (or)
hép or
1 0 1 0 0
(mask)
Mask nào?
Phép toán nào?

## Slide 17: Phép toán trên bit: Ứng dụng (2)
0 | 0 | 1 | 1
Có kem?
Có ghi
chữ?
Có trái
cây?
Có nến?
Case 1: KH muốn thêm trái cây cho bánh kem
  Giữ nguyên những yêu cầu còn lại  Chỉ cần gán bit thứ 2 là 1
Giải pháp??
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1
0
1
0
0
| (or)
(mask)
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
^ (xor) Hoặc | (or)
Muốn bật 1 bit bất kỳ của x thì dùng phép or
x với mask có bit ở vị trí tương ứng là 1
1 | 0 | 1 | 1
2 mask

## Slide 18: Phép toán trên bit: Ứng dụng (3)
0 | 1 | 0 | 0
Có kem?
Có ghi
chữ?
Có trái
cây?
Có nến?
0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
Case 2: Đổi yêu cầu thành không ghi chữ?
  Giữ nguyên những yêu cầu còn lại  Chỉ cần gán bit thứ 3 là 0
  Giải pháp??
& (and)
(mask)
Mask nào?
Phép toán nào?
Muốn tắt 1 bit (gán bằng 0) bất kỳ của x thì dùng phép and x với mask có
bit ở vị trí tương ứng là 0

## Slide 19: Phép toán trên bit: Ứng dụng (4)
1
0 | 1 | 0 | 0
Có kem?
Có ghi
chữ?
Có trái
cây?
Có nến?
Case 3: Chỉ lấy yêu cầu về có ghi chữ của đơn hàng?
  Cần lấy bit thứ 3  giữ nguyên, các bit còn lại không lấy  đưa về 0
  Giải pháp??
Case 4: (mở rộng) Kiểm tra đơn có ghi chữ không??
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
(mask)
& (and)
9

## Slide 20: Phép toán trên bit: Ứng dụng (5)
0 | 1 | 0 | 0
Có kem?
Có ghi
chữ?
Có trái
cây?
Có nến?
Case 5: (Nâng cao) Lấy số lượng yêu cầu?
  Giải pháp??
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
Count = 2

## Slide 21
Phép toán trên bit: Ứng dụng (6)
Các phép dịch bit (shift): Các phép nhân và chia với luỹ thừa của 2 (2n)
a << n a >> n
 a * 2n
 a / 2n
00001100
01100000
00000011
12
12*23
12/22
= 96
= 3

## Slide 22: Phép toán trên bit: Ứng dụng (7)
Chuyển đổi hệ màu RGB   Hex

## Slide 23: Lưu ý: dễ nhầm lẫn với Phép toán logic trong C
Khác biệt của các phép toán Logic
  &&, ||, !
    Vẫn áp dụng các phép boolean
    Xem 0 là False
    Các giá trị khác 0 là True
    Chỉ trả về 0 hoặc 1
    Điều kiện kết thúc sớm của if
Ví dụ:
  !0x41 & 0x00
  !0x00 | 0x01
  0x69 && 0x55 | 0x01
  p && *p (tránh truy xuất con trỏ có giá trị null)
Phép toán | Phép toán trên bit | Phép toán logic
AND | & | &&
OR | ¦ | ¦¦
NOT | ~ | !
XOR | ^ | 

## Slide 24: Phép toán trên bit vs Phép toán logic trong C
Ví dụ so sánh
x | y | Phép toán trên bit | Phép toán logic
0x41 | 0x10 | 0x41 & 0x10 = 0100 0001 & 0001 0000 = 0000 0000 = 0x0 | 0x41 && 0x10 = 0x1 && 0x1 = 0x1
0x41 | 0x10 | 0x41 ¦ 0x10 = 0100 0001 ¦ 0001 0000 = 0101 0001 = 0x51 | 0x41 ¦¦ 0x10 = 0x1 ¦¦ 0x1 = 0x1
0x41 |  | ~0x41 = ~0100 0001 = 1011 1110 = 0xBE | !0x41 = !0x1 = 0x0

## Slide 25: Ví dụ: If nào true/false?
1. if (1 & 6)
2. if (1 && 6)
3. if (1 ^ 6)
4. if (1 == 6)
True
False
5. if (1 | 6)

## Slide 26: Nội dung
Biểu diễn thông tin dưới dạng bit
Tính toán bit
Integer – Số nguyên
  Biểu diễn: không dấu (unsigned) và có dấu (signed)
  Cộng, nhân, dịch bit
Biểu diễn trong bộ nhớ, con trỏ, chuỗi

## Slide 27: Biểu diễn số nguyên (integer)
27
Quy ước: trong hệ biểu diễn w-bit, các bit được đánh thứ
tự từ 0 đến w-1 từ phải sang trái.
Số không dấu (unsigned)
  Tất cả các bit đều biểu diễn giá trị
Tính giá trị:
Số có dấu (signed)
  Bit trọng số cao nhất (w-1) biểu diễn dấu
    0: không âm
    1: âm
Tính giá trị:
B2U(X ) 
i
x 2
i
w1

i0
w2
B2T (X )   xw1 2w1   xi 2i
i0
Bit dấu
0 1 0 0 1 1 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
Ví dụ: Hệ 8-bit (w=8)

## Slide 28: Biểu diễn số nguyên (integer): Ví dụ
Trong hệ biểu diễn 8-bit có dấu, đây là những số nguyên nào?
w2
B2T (X )   xw1 2w1   xi 2i
i0
0000 0110 = 6
0001 0101 = 21
1100 0001 = -63
1000 1010 = -118

## Slide 29: Biểu diễn số nguyên – Giới hạn biểu diễn?
Quy ước: trong hệ biểu diễn w-bit, các bit được đánh thứ
tự từ 0 đến w-1 từ phải sang trái.
Số không dấu (unsigned)
  Giá trị lớn nhất? Tất cả các bit là 1
  Giá trị nhỏ nhất? Tất cả các bit là 0
Số có dấu (signed)
Bit trọng số cao nhất (w-1) biểu diễn dấu
Giá trị lớn nhất? Bit dấu là 0, tất cả các bit còn lại là 1 = 2w-1 - 1
Giá trị nhỏ nhất? Bit dấu là 1, tất cả các bit còn lại là 0 = -2w-1
w1
B2U(X )   xi 2 i
i0
w2
B2T (X )   xw1 2w1   xi 2i
i0
= 2w - 1
= 0

## Slide 30: Biểu diễn số đối (negation): Ví dụ (1)
Biểu diễn các số (hệ biểu diễn 16-bit):
x = 15213
y = -15213
= 0011 1011 0110 1101
= Biểu diễn bù 2 của 15213
B1: Thực hiện phép ~ trên biểu diễn nhị phân của 15213
~x = ~0011 1011 0110 1101 = 1100 0100 1001 0010
B2: Cộng thêm 1 vào bit thấp nhất bên phải
~x + 1 = 1100 0100 1001 0010 + 1
= 1100 0100 1001 0011
1100 0100 1001 0011 chính là biểu diễn của -15213
Với số nguyên x: -x = ~x + 1

## Slide 31: Biểu diễn số đối (negation): Ví dụ (2)
x = 15213:
00111011 01101101
y = -15213:
11000100 10010011
Weight | 15213 |  | -15213 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 2
4 | 1 | 4 | 0 | 0
8 | 1 | 8 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 1 | 16
32 | 1 | 32 | 0 | 0
64 | 1 | 64 | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 1 | 128
256 | 1 | 256 | 0 | 0
512 | 1 | 512 | 0 | 0
1024 | 0 | 0 | 1 | 1024
2048 | 1 | 2048 | 0 | 0
4096 | 1 | 4096 | 0 | 0
8192 | 1 | 8192 | 0 | 0
16384 | 0 | 0 | 1 | 16384
-32768 | 0 | 0 | 1 | -32768
Sum
15213
-15213

## Slide 32: Biểu diễn số đối (negative)
Biểu diễn số (hệ 32 bit):
x = -1
y = -128
= ~(0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001) + 1
= 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 + 1
= 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
= 0xFFFFFFFF
= ~(0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000) + 1
= 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 + 1
= 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000
= 0xFFFFFF80

## Slide 33: Biểu diễn số không và có dấu
X | B2U(X) | B2T(X)
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
1000 | 8 | –8
1001 | 9 | –7
1010 | 10 | –6
1011 | 11 | –5
1100 | 12 | –4
1101 | 13 | –3
1110 | 14 | –2
1111 | 15 | –1
Tương đương
  Các số không âm có biểu diễn giống nhau trong cả trường hợp có và không dấu
Duy nhất
  Mỗi chuỗi bit biểu diễn một giá trị số duy nhất
  Mỗi giá trị biểu diễn được có duy nhất
một chuỗi biểu diễn

## Slide 34: Ánh xạ giữa số có và không dấu (1)
Cùng 1 chuỗi bit  tương ứng giá trị bao nhiêu trong biểu diễn có dấu và không dấu?
Nguyên tắc:
  Trường hợp chuỗi biểu diễn có bit trọng số cao nhất là 0, giá trị khi biểu diễn không và có dấu là như nhau.
  Ngược lại, bit trọng số cao nhất là 1:
    Giữ nguyên chuỗi bit biểu diễn
    Thay đổi giá trị của số theo bit cao nhất
Trong hệ sử dụng n bit để biểu diễn số, với mỗi chuỗi biểu diễn có bit trọng số cao nhất = 1:
  Giá trị không dấu (unsigned) = giá trị có dấu (signed) + 2n
  Giá trị có dấu (signed) = giá trị không dấu (unsigned) – 2n

## Slide 35: Ánh xạ giữa số có và không dấu (2)
Bits |  | Signed |  | Unsigned | 
0000 |  | 0 |  | 0 | 
0001 |  | 1 |  | 1 | 
0010 |  | 2 |  | 2 | 
0011 |  | 3 | = | 3 | 
0100 |  | 4 |  | 4 | 
0101 |  | 5 |  | 5 | 
0110 |  | 6 |  | 6 | 
0111 |  | 7 |  | 7 | 
1000 |  | -8 |  | 8 | 
1001 |  | -7 |  | 9 | 
1010 |  | -6 | +/- 16 | 10 | 
1011 |  | -5 |  | 11 | 
1100 |  | -4 |  | 12 | 
1101 |  | -3 |  | 13 | 
1110 |  | -2 |  | 14 | 
1111 |  | -1 |  | 15 | 35

## Slide 36: Thêm: số không và có dấu trong C
Mặc định trong C, các số nguyên là số nguyên có dấu (signed)
Số nguyên không dấu (unsigned): thêm hậu tố U phía sau:
0U, 4294967259U
Ép kiểu giữa unsigned và signed trong C tương tự như phép
ánh xạ giá trị.
Lưu ý: trong biểu thức chứa cả số có dấu và không dấu, các số
có dấu sẽ được chuyển sang không dấu
  <, >, ==, <=, >=

## Slide 37: Số không và có dấu trong C
Cho đoạn mã C
#include <stdio.h>
int main()
{
int a;
unsigned int b;
printf(“Enter an integer: “);
scanf(“%d”, &a);
printf(“Enter an unsigned integer: “);
scanf(“%u”, &b);
printf(“Your a: %d”, a);
printf(“Your b: %u”, b);
}
Nhập a = -1 và b = -1, dự đoán và giải thích kết quả chương trình?
A. Chương trình lỗi
B. Chương trình in ra 2 giá trị -1
C. Chương trình in ra giá
trị -1 và 1 giá trị khác

## Slide 38: Nội dung
Biểu diễn thông tin dưới dạng bit
Tính toán bit
Integers – Số nguyên
  Biểu diễn: không dấu (unsigned) và có dấu (signed)
  Cộng, nhân, dịch bit
Biểu diễn trong bộ nhớ, con trỏ, chuỗi

## Slide 39: Phép cộng
Cộng (hệ biểu diễn w-bit)
Operands: w bits
Tổng thực tế có thể yêu cầu w+1 bit, tuy nhiên hệ biểu diễn
w bit bỏ bit cao nhất (MSB).
 Tràn số (overflow)
 |  |  | • • • |  |  | 
 |  |  | • • • |  |  | 
u
+ v
 |  |  |  | • • • |  |  | 
u + v
 |  |  | • • • |  |  | 
True Sum: w+1 bits
Discard Carry: w bits
Addw(u , v)

## Slide 40: Phép nhân
Nhân (hệ biểu diễn w-bit)
Tích thực tế có thể yêu cầu 2*w bit, tuy nhiên hệ biểu diễn w bit bỏ các bit cao hơn w.
 Tràn số (overflow)
Phép nhân có thể khác nhau trong một vài trường hợp của số có dấu và không dấu
  Các bit thấp vẫn giống nhau
 |  |  | • • • |  |  | 
 |  |  | • • • |  |  | 
True Product: 2*w bits u · v
 |  |  | • • • |  |  | 
u
* v
UMultw(u , v)
 |  |  | • • • |  |  |  |  |  |  | • • • |  |  | 
Operands: w bits
Discard w bits: w bits

## Slide 41: Phép nhân với 2n bằng shift trái (1)
u << k tương đương với u * 2k
Áp dụng được cho cả số nguyên có dấu (signed) và không dấu (unsigned)
Với u được biểu diễn bằng w bit, kết quả có thể cần w + k
bit để biểu diễn  tràn số
Ví dụ:
u << 3 ==
(u << 5) – (u << 3) ==
u * 8
u * 24

## Slide 42: Phép nhân với 2n bằng shift trái (2)
Hầu hết các máy tính thực hiện shift và cộng nhanh hơn
phép nhân
  Compiler tự động tạo ra mã shift/cộng (nếu được) khi nhân hằng số
Hàm C
long mul9(long x)
{
return x*9;
}
movq %rax, %rdx salq $3, %rax addq %rdx, %rax
t = x;
x = x << 3; # 8x
x += t; # 8x + x
return t;
Các lệnh toán học được biên dịch
Giải thích

## Slide 43: Phép nhân với 2n bằng shift trái (3)
Hầu hết các máy tính thực hiện shift và cộng nhanh hơn
phép nhân
  Compiler tự động tạo ra mã shift/cộng (nếu được) khi nhân hằng số
Hàm C
long mul12(long x)
{
return x*12;
}
leaq (%rax, %rax, 2), %rax
salq $2, %rax
t = x + x*2;
return t << 2;
Các lệnh toán học được biên dịch
Giải thích

## Slide 44: Phép chia không dấu cho 2n bằng shift phải (1)
u >> k tương đương với u / 2k
  Giá trị nguyên của phép chia ([u/2k])
  Sử dụng shift luận lý (logic shift)
    Không quan tâm đến dấu
    Điền bit 0 dần vào các bit trọng số cao bên trái
 | Division | Computed | Hex | Binary
x | 15213 | 15213 | 3B 6D | 00111011 01101101
x >> 1 | 7606.5 | 7606 | 1D B6 | 00011101 10110110
x >> 4 | 950.8125 | 950 | 03 B6 | 00000011 10110110
x >> 8 | 59.4257813 | 59 | 00 3B | 00000000 00111011

## Slide 45: Phép chia không dấu cho 2n bằng shift phải (2)
shrq $3, %rax
Sử dụng shift luận lý với số unsigned
Trong Java
  Logical shift ký hiệu là >>>
unsigned long udiv8
(unsigned long x)
{
return x/8;
}
# Logical shift return x >> 3;
Hàm C
Mã assembly đã biên dịch
Giải thích

## Slide 46: Nội dung
Biểu diễn thông tin dưới dạng bit
Tính toán bit
Integers – Số nguyên
  Biểu diễn: không dấu (unsigned) và có dấu (signed)
  Cộng, nhân, dịch bit
Biểu diễn trong bộ nhớ, con trỏ, chuỗi

## Slide 47: Bytes
Byte = 8 bits
  Biểu diễn giá trị nhị phân từ 000000002 đến 111111112
  Trong hệ 10 (decimal): giá trị từ 010 đến 25510
  Trong hệ 16 (hexadecimal): 0016 đến FF16
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
A | 10 | 1010
B | 11 | 1011
C | 12 | 1100
D | 13 | 1101
E | 14 | 1110
F | 15 | 1111

## Slide 48: Tổ chức bộ nhớ theo byte
Bộ nhớ “như” một mảng byte rất lớn
Mỗi byte trong bộ nhớ được xác định bằng địa chỉ
  Một địa chỉ như một index trong mảng byte đó
    Kiểu dữ liệu pointer (con trỏ) dùng để chứa một địa chỉ: char*, int*…
Lưu ý: hệ thống cung cấp các không gian địa chỉ riêng cho mỗi “tiến trình”
  1 tiến trình = 1 chương trình được thực thi
 |  |  |  |  | • • • |  |  |  |  |  | 

## Slide 49: Các kiểu dữ liệu
Kiểu dữ liệu C | Hệ thống 32-bit | Hệ thống 64-bit | Hệ thống x86-64
char | 1 | 1 | 1
short | 2 | 2 | 2
int | 4 | 4 | 4
long | 4 | 8 | 8
float | 4 | 4 | 4
double | 8 | 8 | 8
long double | – | – | 10/16
pointer | 4 | 8 | 8
Đơn vị: bytes
Kích thước phụ thuộc vào kích thước của 1 địa chỉ

## Slide 50: Word trong máy tính
Một máy tính có 1 “word size”
  Kích thước của 1 địa chỉ
    Hệ thống dùng bao nhiêu bit (bytes) để đánh địa chỉ trong bộ nhớ?
  Hầu hết các máy tính có word size 32 bits (4 bytes)
  Ngày càng nhiều các máy tính có word size 64 bits (8 bytes)

## Slide 51: Biểu diễn con trỏ (pointer)
Các compilers và máy tính khác nhau sẽ gán những vị trí khác nhau cho các object.
Thậm chí khác nhau trong mỗi lần chạy chương trình.
int B = -15213;
int *P = &B;
x86-64 (64-bit)
Sun (32-bit)
IA32 (32-bit)
P = 0xEFFFFB2C
P = 0xFFF528AC
P = 0x00007FFD82FE1B3C

## Slide 52: Tổ chức bộ nhớ theo word
53
Địa chỉ xác định vị trí của byte
  Địa chỉ của byte đầu tiên trong word
  Địa chỉ của các word tiếp theo cách
nhau 4 (32 bit) hoặc 8 (64 bit)
Bytes | Addr.
 | 0000
 | 0001
 | 0002
 | 0003
 | 0004
 | 0005
 | 0006
 | 0007
 | 0008
 | 0009
 | 0010
 | 0011
 | 0012
 | 0013
 | 0014
 | 0015
32-bit Words
64-bit Words
Addr
=
??
Addr
=
??
??
??
??
??
Addr = 0000
Addr = 0004
Addr = 0008
Addr = 0012
0000
0008

## Slide 53: Thứ tự byte – Byte ordering
Bộ nhớ như một mảng lưu các byte liên tục
 Vậy với một dữ liệu gồm nhiều byte, các byte sẽ được lưu trữ theo thứ tự nào trong bộ nhớ?
2 dạng:
  Big Endian: byte có trọng số thấp nhất nằm ở địa chỉ cao nhất
    Sun, PPC Mac, Internet
  Little Endian: byte có trọng số thấp nhất nằm ở địa chỉ thấp nhất
    x86, bộ xử lý ARM chạy Android, iOS và Windows

## Slide 54: Thứ tự byte – Byte ordering: Ví dụ
Cho biến x có giá trị 0x1234567
Địa chỉ để lưu x là 0x100
Byte thấp nhất 0x67 sẽ lưu ở đâu?
0x100 0x101 0x102 0x103
 |  | 01 | 23 | 45 | 67 |  | 
0x100 0x101 0x102 0x103
 |  | 67 | 45 | 23 | 01 |  | 
Big Endian
Little Endian

## Slide 55: Ví dụ: Biểu diễn và lưu trữ số nguyên
Cho
int A = 15213 = 0x00003B6D; int B = -15213 = 0xFFFFC493;
Lưu trữ A, B như thế nào trong các hệ thống:
IA32, x86-64 (Little Endian)
Sun (Big Endian)?
6D
3B
00
00
3B
6D
00
00
93
C4
FF
FF
FF
FF
C4
93
Decimal: 15213
Binary: 0… 0011 1011 0110 1101
Hex: 00… 3 B 6 D
Decimal: -15213
Binary: 1… 1100 0100 1001 0011
Hex: FF… C 4 9 3
int B = -15213;
IA32, x86-64 Sun
int A = 15213;
IA32, x86-64 Sun
Địa chỉ tăng
00
00
3B
6D

## Slide 56: Ví dụ: Code hiển thị byte của 1 dữ liệu (1)
Code in biểu diễn dưới dạng các byte với đúng thứ tự trong bộ nhớ của
dữ liệu
  Tham số start là vị trí lưu của dữ liệu
  Vì sao phải dùng kiểu unsigned char*?
 Giả sử kiểu dữ liệu là int, start sẽ là int*, start[i] sẽ cách nhau mỗi 4 bytes
 Với ép kiểu pointer sang unsigned char*, start[i] sẽ cách nhau 1 byte  truy xuất được từng byte của dữ liệu với i
typedef unsigned char *pointer;
void show_bytes(pointer start, size_t len){ size_t i;
for (i = 0; i < len; i++)
printf(”%p\t0x%.2x\n",start+i, start[i]); printf("\n");
}
Trong hàm printf:
%p: Print pointer
%x: Print Hexadecimal
int a = 15213;
printf("int a = 15213;\n"); show_bytes((pointer) &a, sizeof(int));

## Slide 57: Ví dụ: Code hiển thị byte của 1 dữ liệu (2)
int a = 15213;
printf("int a = 15213;\n"); show_bytes((pointer) &a, sizeof(int));
Result (Linux x86-64):
int a = 15213;
0x7fffb7f71dbc 6d
0x7fffb7f71dbd 3b 0x7fffb7f71dbe 00
0x7fffb7f71dbf 00

## Slide 58: Biểu diễn chuỗi (strings)
String trong C
  Là một mảng các ký tự
  Mỗi ký tự ở dạng mã ASCII
    Chuẩn 7-bit
    Ký tự ‘0’ tương ứng mã 0x30
– Số i tương ứng với mã 0x30 + i
String cần được kết thúc bằng null
  Ký tự cuối cùng là giá trị 0 (≠ ký tự ‘0’)
Lưu ý
  Thứ tự byte của hệ thống không ảnh hưởng đến cách lưu chuỗi
    Ký tự đầu tiên luôn luôn lưu ở địa chỉ
thấp nhất
char S[6] = "18213";
0x31 0x38 0x32 0x31 0x33
IA32
Sun
31
38
32
31
33
00
31
38
32
31
33
00

## Slide 59: Nội dung thêm
Phép chia có dấu cho 2n bằng shift phải
Đọc các giá trị gồm nhiều bytes trong assembly

## Slide 60: Phép chia có dấu cho 2n bằng shift phải
u >> k tương đương với u / 2k
  Giá trị nguyên của phép chia
  Sử dụng shift toán học
    Có quan tâm đến dấu
    Điền bit dấu dần vào các bit trọng số cao bên trái
  Làm tròn sai trong trường hợp u < 0!
 | Division | Computed | Hex | Binary
y | -15213 | -15213 | C4 93 | 11000100 10010011
y >> 1 | -7606.5 | -7607 | E2 49 | 11100010 01001001
y >> 4 | -950.8125 | -951 | FC 49 | 11111100 01001001
y >> 8 | -59.4257813 | -60 | FF C4 | 11111111 11000100

## Slide 61: Phép chia có dấu cho 2n ĐÚNG
Phép chia u / 2k của số âm
  Giá trị nguyên của phép chia làm tròn về 0
  Cách tính: [ (x + 2k – 1) / 2k ]
    Trong C: (x + (1 <<k) – 1) >> k
    Đưa số bị chia dần về 0
 | Division | Computed | Hex | Binary
y | -15213 | -15213 | C4 93 | 11000100 10010011
y >> 1 | -7606.5 | -7607 | E2 49 | 11100010 01001001
y >> 4 | -950.8125 | -951 | FC 49 | 11111100 01001001
y >> 8 | -59.4257813 | -60 | FF C4 | 11111111 11000100

## Slide 62: Ví dụ: Code Phép chia có dấu cho 2n
63
testq %rax, %rax
js L4 L3:
sarq $3, %rax
ret L4:
addq $7, %rax
jmp L3
Sử dụng shift toán học cho int
Trong Java
Shift toán học ký hiệu là >>
long idiv8(long x)
{
return x/8;
}
if x < 0 x += 7;
# Arithmetic shift
return x >> 3;
C Function
Mã assembly được biên dịch
Giải thích ý nghĩa

## Slide 63: Đọc các giá trị gồm nhiều byte trong assembly
Disassembly
  Biểu diễn dưới dạng text các mã máy nhị phân
  Tạo bởi các chương trình đọc mã máy
Ví dụ
Giải mã số
  Giá trị:
  Mở rộng thành 32 bits:
  Chia thành nhiều bytes:
  Đảo thứ tự:
0x12ab 0x000012ab 00 00 12 ab
ab 12 00 00
Address 8048365: | Ins 5b | truction |  | Code |  |  |  | Assem pop | bly Rendition %ebx
8048366: | 81 | c3 | ab | 12 | 00 | 00 |  | add | $0x12ab,%ebx
804836c: | 83 | bb | 28 | 00 | 00 | 00 | 00 | cmpl | $0x0,0x28(%ebx)
64

## Slide 64: Nội dung
Các chủ đề chính:
Biểu diễn các kiểu dữ liệu và các phép tính toán bit
Ngôn ngữ assembly
Điều khiển luồng trong C với assembly
Các thủ tục/hàm (procedure) trong C ở mức assembly
Biểu diễn mảng, cấu trúc dữ liệu trong C
Một số topic ATTT: reverse engineering, bufferoverflow
Phân cấp bộ nhớ, cache
Linking trong biên dịch file thực thi
Lab liên quan
  Lab 1: Nội dung 1
  Lab 2: Nội dung 1, 2, 3
  Lab 3: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lab 4: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lab 5: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lab 6: Nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6

## Slide 65: Môi trường - Công cụ hỗ trợ
Hệ điều hành Linux
  Máy ảo/thật
  Hệ thống 32/64 bit
  (Khuyến khích) Tương tác qua giao diện command
GCC - Trình biên dịch C trên Linux
Các IDE lập trình
Phần mềm dịch ngược:
  IDA Pro (GUI)
  GDB (command line)
Linux

## Slide 66: Đánh giá
30% quá trình/giữa kỳ + 20% thực hành + 50% cuối kỳ
Quá trình/giữa kỳ:
  Bài tập assignment trên lớp
  Kiểm tra giữa kỳ
Thực hành:
  6 labs
  Vắng từ 3 buổi thực hành trở lên  trừ tối thiểu 1/3 số điểm
Cuối kỳ:
  Trắc nghiệm + Tự luận
  Có thể cho phép sử dụng 01 tờ A4 viết tay

## Slide 67: Yêu cầu
Đến lớp đúng giờ
Tìm hiểu trước bài giảng
Thực hiện đủ Bài tập trên lớp
Khi làm nhóm:
  Không ghi nhóm  sao chép
Sao chép bài  0

## Slide 68: Giáo trình
Giáo trình chính
Computer Systems: A Programmer’s Perspective
  Second Edition (CS:APP2e), Pearson, 2010
  Randal E. Bryant, David R. O’Hallaron
  http://csapp.cs.cmu.edu
  Slide: Tiếng Việt (+ Tiếng Anh)
    Giáo trình của ĐH Carnegie Mellon (Mỹ)
Tài liệu khác
  The C Programming Language, Second Edition, Prentice Hall, 1988
    Brian Kernighan and Dennis Ritchie
  The IDA Pro Book: The Unofficial Guide to the World's Most Popular Disassembler, 1st Edition, 2008
    Chris Eagle
  Reversing: Secrets of Reverse Engineering, 1st Edition, 2011
    Eldad Eilam